- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- после работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите приспособление ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;

- не допускайте ударов по приспособлению и его падения;

- условия хранения для упакованных приспособления должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится приспособление не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;

- при длительном хранении необходимо смазать приспособление антикоррозийной смазкой.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации  приспособления 6 (шесть) месяцев со дня продажи. В течение указанного срока гарантийный ремонт или замена производится продавцом только в случае соблюдения условий эксплуатации и обслуживания, а также при наличии паспорта с печатью продавца и отметками о продаже.

7. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

№ изделия      _____________________

Дата продажи:	«_____» __________________ 200___ г.

Подпись:		___________________                   М.П.

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ

## Приспособление

##### ВХ 90

#### ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

-Приспособление не предназначено для работы под напряжением!

-Не допускается резка металлической брони, экрана, а также изоляции иного типа, нежели указано в инструкции!

- НАЗНАЧЕНИЕ

Приспособление ВХ 90 предназначено для разделки (снятия ПВХ изоляции) высоковольтного силового кабеля типов АВВГ-П, ВВГ-П и импортных аналогов.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Приспособление ВХ 90				- 1 шт

2. Запасной нож радиальной резки			- 1 шт

3. Запасной нож осевой (поперечной) резки	- 1 шт

3. Деревянный футляр				- 1 шт

4. Паспорт и инструкция по эксплуатации		- 1 шт

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр обрабатываемого кабеля, мм		- 40 - 90

Габариты, мм: 					- 500х137х80

Масса, кг						- 2,58

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать приспособление густой смазкой, соответствующей климатическим условиям работы.

1) Вращая регулируемую рукоятку, установить приспособление на кабеле таким образом, чтобы упорные ролики плотно облегали поверхность кабеля, позволяя в то же время вращать приспособление.

Для установки приспособления на кабеле большого диаметра может понадобиться  переставить упорные ролики-подшипники в резервные отверстия на подвижной планке.

2) С помощью регулировочного винта и фиксатора укрепите соответствующий режущий нож для осевой либо радиальной резки изоляции, углубив его в материал кабельной изоляции на необходимую глубину. Для качественной резки и продления ресурса ножей рекомендуется установить толщину снимаемого слоя материала в 1 мм.

3) Вращая приспособление, произвести последовательную резку изоляции на соответствующую ширину (глубину).

Приспособление позволяет производить одновременную резку изоляции обоими ножами как в радиальном (верхний слой изоляции), так и в осевом (нижний слой изоляции) направлении (см. рисунки).

# Text boxes

Упорные ролики

Фиксатор ножа

Регулировочный

винт ножа

Нож осевой

резки

Неподвижная рукоятка

Нож радиальной резки

Фиксатор ножа

Регулировочный

винт ножа

Вращающаяся рукоятка