# Text boxes

7.6. Установка нуля осуществляется кнопкой «ZERO».

7.7. Перед началом работы убедиться в наличии/пригодности элемен-та питания и заменить в случае необходимости.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангентолщиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

8.2. По окончании работы нанести на поверхности штангентолщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8.4. В процессе эксплуатации следить за состоянием элемента питания. При снижении напряжения в системе питания электронного блока, он автоматически укажет на недопустимое снижение напря-жения питания на дисплее штангентолщиномера.

9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

9.1. Хранить штангентолщиномер в футляре в сухом отапливаемом помещении, при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангентолщиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

10.1. Поверка штангентолщиномера должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации штангентолщиномера.

11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Штангентолщиномер подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Штангентолщиномер имеет две системы измерения: метрическую и дюймовую. Фиксация рамки производится при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки.

5.2. Отсчет размеров производится автоматически, показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее, в выбранной системе единиц измерения и нулевой точки отсчета.

5.3. Измерение толщины контролируемого сварного шва   проводят  следующим  образом: при  отстопоренном  винте  перемещают  по  штанге рамку с жидкокристаллическим индикатором, приводят в соприкосновение поверхности сварного шва с измерительной поверхностью штанги и рамки или соединенного с рамкой измерительного стержня, как показано на рисунке 1. В этом положении необходимо застопорить рамку винтом и снять отсчет с жидкокристаллического индикатора прибора. В случае измерения толщины тавровых сварных швов – измерительной базой является обе боковые передние поверхности шаблонов с маркировкой «80» и «90» град, а в случае измерения толщины стыковых сварных швов – измерительной базой являются обе торцевые передние поверхности шаблонов с маркировкой «80» и «90» град.

Рис.1. Схемы измерения толщины сварных швов (тавровых и стыковых)

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штан-гентолщиномер.

7.2. Протереть штангентолщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

7.3. При необходимости выполнить присоединения к используемой вычислительной технике.

7.4. Включить штангентолщиномер при помощи кнопки «ОN-OFF».

7.5. Переключить режим измерения в требуемые единицы «Милли-метры-дюймы» кнопкой «mm-in»

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНТОЛЩИНОМЕР

электронный

для измерения толщины сварных швов

цена деления 0,01

ISO 9002,  DIN 862

№__________

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штангентолщиномер электронный для измерения толщины сварных швов предназначен для контроля и измерения геометрических характеристик сварных швов абсолютным методом.

Кроме того, штангентолщиномер оснащен четырьмя шаблонами, предназначенными для контроля и установки свариваемых сборочных единиц и деталей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангентолщиномер для измерения сварных швов с индикацией результатов измерений на жидкокристаллическом цифровом дисплее изготавливается по ISO 9002 или DIN862 из углеродистой и нержавеющей стали с хромовым покрытием, с дюймовой и метрической шкалой.

2.2. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

2.3. Дополнительная установка нуля штангентолщиномера позволяет измерять относительные величины.

2.4. Электронный блок штангентолщиномера позволяет облегчить съем показаний, как в метрической системе единиц измерения, так и в дюймовой.

2.5. Элемент питания: Литиевая батарейка 3V CR 2032, потребляемый ток – 18 мкА.

Повторяемость измерений – 0,01мм.

Исполнение по классу защиты IP65.

Диапазон измерения, мм/дюйм -  0-20 / 0-0,8

Цена деления, мм/дюйм -  0,01/0,0005

Общая точность, мм  -  0,03

Углы шаблона, град  -    60/70/80/90

Габаритные размеры, мм  -  100 х 62 х 14

Масса, г   -   0,070

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха - не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангенциркуль;

- футляр;

- элемент питания;

- паспорт.