# Text boxes

6.3. Проверить состояние рабочей поверхности уровня на отсутствие царапин, забоин, коррозии.

6.4. Перед началом измерений брусковым уровнем предварительно выдержать его в помещении на рабочем месте в течение двух часов.

6.5. Поместить уровень на проверяемую поверхность, при этом происходит смещение воздушного пузырька.

6.6.Поворачивать измерительный лимб с делениями до тех, пор, пока воздушный пузырек не займет требуемое положение, когда можно точно снять отсчет с лимба.

6.7. Измеренное значение наклона может быть получено расчетом

УКЛОН = ГРАДИЕНТ х БАЗА х ОТСЧЕТ ПО ЛИМБУ

Например: отсчет по лимбу 5 делений, градиент 0,01мм/м и измерительная база – 165мм, то

УКЛОН = 156мм х 5 х 0,01/1000 = 0,00825мм.

При проведении измерений, лимб может вращаться как по тик и против часовой стрелки.

6.8. Если уровень не установлен в нулевое положение, то его следует отрегулировать. Положить уровень на устойчивую плоскую, ровную поверхность и с помощью поворачивания лимба установить воздушный пузырек к первому отсчитываемому делению, повернуть уровень на 180 градусов и обратно повернуть на 180 градусов, в исходное положение. При необходимости, повторным поворотом лимба вернуть положение воздушного пузырька к первому делению. Таким образом, полусумма отсчета является погрешностью нуля. Ослабляя три подстроечных винта и слегка нажав на крышку и поворачивая на полученную полусумму  установить отсчет в нулевое положение.

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

7.1. Хранить брусковый уровень в футляре в сухом отапливаемом по-мещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

7.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки брускового уровня маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

7.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

8.1. Поверка брускового уровня должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 782-85.

8.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в

зависимости от интенсивности эксплуатации брускового уровня.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

9.1. Брусковый уровень подвергнут консервации в соответствии  с

требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УРОВЕНЬ БРУСКОВЫЙ

с микрометрической подачей ампулы

ISO 9001

№__________

9.2. Срок хранения уровня брускового с микрометрической подачи ампулы без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (полу-чения покупателем) уровня, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

# Брусковые уровни предназначены для измерения отклонения от горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей.

Применяется в различных отраслях промышленности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Брусковые уровни изготавливаются из углеродистой стали, литьем с последующей обработкой.

Цена деления – 0,01мм,

Диапазон измерений 0-10 мм/м

Допуск:

- одно деление – ±  0,01мм/м

- весь диапазон измерений – ±  0,02мм/м

Допуск на плоскостность рабочей поверхности – 0,003мм/м

Размер рабочей поверхности  –  165х48мм

Масса – 2 кг.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- уровень;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Уровень состоит из микрометрического винта, гайки, отсчетного лимба, массивного стального корпуса, ампулы, неполностью заполненной жидкостью в который вмонтированы. По степени перемещения пузырька от центра оценивают негоризонтальность поверхности.

5.2. Микрометрический винт позволяет перемещать через систему рычажного преобразователя перемещения, что позволяет повысить чувствительность при съеме показаний, по сравнению с обычными брусковыми уровнями.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на уровень брусковый.

6.2. Перед применением уровня брускового тщательно протереть измерительные поверхности