# Text boxes

Рис. 1. Тиски слесарные стальные поворотные

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

4.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

4.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

4.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

4.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

4.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышени-ем усилия зажима на 25%.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

поворотные

ISO 9001

№__________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (полу-чения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные стальные поворотные предназначены для закреп-ления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Конструкция тисков позволяет осуществить поворот закрепляемой детали в горизонтальной плоскости.

Пример обозначения для тисков слесарных стальных поворотных с шириной губок 100мм – Тиски ТСС-100.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001. Материал корпусных деталей – сталь 45Л.

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
|  | ТСС-100 | ТСС-125 | ТСС-150 | ТСС-200 | ТСС-250 |
| Ширина губок, мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Ход подвижной губки, мм | 80 | 125 | 160 | 160 | 250 |
| Высота зажима, мм не менее | 50 | 70 | 90 | 90 | 125 |
| Усилие зажима, Н, | 20000 | 25000 | 35000 | 52000 | 55000 |
| при крутящем моменте, Н∙м, не более | 110 | 150 | 200 | 340 | 380 |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
| Длина,мм | 245 | 380 | 415 | 460 | 660 |
| Ширина, мм | 170 | 190 | 200 | 230 | 280 |
| Высота, мм | 165 | 15 | 190 | 230 | 305 |
| Масса, кг | 11 | 13 | 17 | 25 | 60 |

2.5. Нормы точности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование проверки | Допуск, мм |
| --- | --- |
|  | ТСС-100 | ТСС-125 | ТСС-150 | ТСС-200 | ТСС-250 |
| При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями смен-ных планок на всей их длине не должен превышать | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| При раскрытых тисках допуск параллельности рабочих поверх-ностей сменных планок на всей длине не должен превышать | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| При закрытых тисках относитель-ное смещение верхних и боковых граней сменных планок соответ-ственно не должно быть более | 0,3 и 0,5 | 0,4 и 0,8 | 0,4 и 0,8 | 0,5 и 1,0 | 0,5 и 1,0 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсерви-ровать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверх-ностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.